## Строительство объекта:

## «Площадка размещения твердых-бытовых отходов (ТБО) и производственных отходов (ПО) на Тямкинском месторождении»

### Введение

Проектная документация выполнена ОАО «СибНАЦ» для ООО «ТНК-Уват».

Тямкинское месторождение нефти находится на территории Уватского района юга Тюменской области в южной части Западно-Сибирской равнины.

В административном отношении проектируемый объект расположен в Тюменской области в Уватском районе, в 160 км восточнее с. Уват, на землях Демьянского лесхоза, Жердняковского лесничества.

### Состав площадки размещения ТБО и ПО Тямкинского месторождения

C целью повышения эффективности мероприятий по охране окружающей среды и снижения вредного воздействия на природные экологические системы на Тямкинском нефтяном месторождении организуется площадка размещения твердых бытовых и промышленных отходов. В состав площадки размещения ТБО и ПО входят следующие основные сооружения:

- Шламонакопитель для твердых нефтесодержащих отходов, объем 700 м3;

- Шламонакопитель для жидких нефтесодержащих отходов, объем 150 м3;

- Площадка хранения металлолома, объем накопления 300 м3;

- Инсинераторная установка с площадкой накопления отходов для сжигания;

- Площадка накопления полиэтиленовой тары с измельчителем;

- Траншея для захоронения отходов, объем 7000 м3;

- Весы автомобильные;

- Проходная с блоком обогрева;

- Шлагбаум.

### Виды и количество отходов, образующихся на Тямкинском месторождении,

В процессе строительства и эксплуатации Тямкинского месторождения образуются и накапливаются различные виды отходов, которые являются потенциальными загрязнителями окружающей среды.

На Тямкинском месторождении образуются следующие виды отходов:

- третьего класса опасности такие, как песок, загрязненный мазутом (содержание мазута 15 % и более), шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов (зола от сжигания отходов, загрязненных нефтепродуктами), жидкий шлам и нефтезагрязненный снег;

- четвертого класса опасности – отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод, шлак сварочный, отходы (осадки) при подготовке воды (шлам седиментации), обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масла менее 15 %), медицинские отходы (отходы, сбор и удаление которых не требует принятия особых мер во избежание инфицирования), медицинские отходы (отходы, сбор и удаление которых требует принятия особых мер во избежание инфицирования), мусор от бытовых помещений, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, отходы из жилищ несортированные, отходы упаковочного картона незагрязненные, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства;

- пятого класса опасности – стеклянный бой, незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, полиэтиленовая тара,  тара и упаковка из стали, потерявшая потребительские свойства, лом черных металлов несортированный.

Все эти отходы планируется накапливать, хранить, перерабатывать на проектируемой площадке размещения ТБО и ПО. Годовые нормативы образования отходов на Тямкинском месторождении на 2010-2014 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Годовые нормативы образования отходов на Тямкинском месторождении на 2010-2014 годы

| Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности для окружающей среды | Годовой норматив образования отхода, тонн в год | Объект размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута 15 % и более) | 3140230201033 | 3 | 7,36 | 7,36 | 11,04 | 11,04 | 14,72 | Шламонакопитель для твердых нефтьсодержащих отходов |
| Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов | 5460150104033 | 3 | 48,38 | 52,9 | 71,08 | 71,08 | 89,67 |  |
| Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов (зола от сжигания отходов, загрязненных нефтепродуктами) | 3130000000000 | 3 | 20,48 | 20,48 | 35,84 | 35,84 | 51,2 |  |
| Итого твердых отходов, загрязненных нефтепродуктами: |  |  | 76,22 | 80,74 | 118 | 118 | 155,6 |  |
| Нефтесодержащий снег и жидкие нефтесодержащие отходы |  | 3 | 100м3 | 100м3 | 100м3 | 100м3 | 100м3 | То же для жидких отходов |
| Итого жидких отходов, загрязненных нефтепродуктами: |  |  | 100м3 | 100м3 | 100м3 | 100м3 | 100м3 |  |
| Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод | 9430000000000 | 4 | 51,86 | 51,86 | 103,4 | 103,4 | 155,1 | Захоронение |
| Шлак сварочный | 3140480001994 | 4 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |  |
| Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам седиментации) | 9410000000000 | 4 | 0,007 | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 |  |
| Стеклянный бой, незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3140080201995 | 5 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
| Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 3140430201995 | 5 | 0 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |  |
| Полиэтиленовая тара, поврежденная | 5710290313995 | 5 | 19,79 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,0 | Захоронение после измельчения |
| Итого отходов для захоронения: |  |  | 71,66 | 68,44 | 119,9 | 119,9 | 173,2 |  |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масла менее 15%) | 5490270101034 | 4 | 1,199 | 0,492 | 0,532 | 0,532 | 0,572 | Сжигание |
| Медицинские отходы (отходы, сбор и удаление которых требует принятия особых мер во избежание инфицирования) | 9710000000000 | 4 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,012 |  |
| Мусор от бытовых помещений, организованный, несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | 6,1 | 5,7 | 10,3 | 10,37 | 14,9 |  |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 9120100100005 | 4 | 2,738 | 2,738 | 5,476 | 5,476 | 8,214 |  |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 | 4 | 9,5 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |  |
| Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 4 | 6,686 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 10,81 |  |
| Медицинские отходы (отходы, сбор и удаление которых не требует принятия особых мер во избежание инфицирования) | 9710000000000 | 4 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |  |
| Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 5750010113005 | 4 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,542 |  |
| Итого отходов для сжигания: |  |  | 26,53 | 25,37 | 32,75 | 32,82 | 45,77 |  |
| Тара и упаковка из стали, потерявшая потребительские свойства | 3512010313995 | 5 | 19,5 | 20,25 | 25,5 | 25,5 | 30,75 | Площадка временного хранения |
| Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | 450 | 400 | 700 | 700 | 1000 |  |
| Итого металлолома: |  |  | 469,5 | 420,3 | 725,5 | 725,5 | 1031 |  |
| Всего отходов: |  |  | 643,9 | 594,8 | 996,2 | 996,2 | 1405 |  |

На территории производственных объектов Тямкинского месторождения оборудованы места для установки специальных контейнеров, в которые осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности, чтобы обеспечить их  переработку и (или)  размещение.

### Способы утилизации отходов

Отходы третьего класса опасности будут накапливаться в шламонакопителях для твердых и для жидких нефтесодержащих отходов объемом 700 и 150 м3 соответственно. Дно шламонакопителей выстлано ж/б плитой, защитным слоем песка, полиэтиленовой пленкой, стабилизированной сажей для предотвращения загрязнения нефтью почвы и воды.  При заполнении шламонакопителей для переработки нефтезагрязненных отходов в отходы 4 класса опасности будет привлечена сторонняя организация, имеющая соответствующее оборудование и лицензию.

Отходы четвертого опасности подлежат сжиганию на инсинераторной установке или захоронению в траншее.

Инсинератор. Сжиганию на инсинераторной установке ИН-50.02К будут подвергаться обтирочный материал, загрязненный маслами, медицинские отходы, мусор от бытовых помещений, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания, отходы из жилищ, отходы упаковочного картона, резиновые изделия, потерявшие потребительские свойства. Сжигание отходов происходит в камере сжигания при температуре 850-900 (С, дожигание отходящих газов – в камере дожигания при температуре 1100-1200 (С.При сжигании отходов на инсинераторе происходит сокращение исходной массы отходов на 90-95 %, стопроцентное обеззараживание отходов от патогенных микроорганизмов и обезвреживание токсичных органических соединений, очистка отходящих газов. Зола после сжигания имеет 4 класс опасности и может быть использована для засыпки траншеи захоронения отходов и захоранивается с другими отходами.

Траншея захоронения рассчитана на 25 лет приема отходов, объем траншеи 7000 м3. Захоронению подлежат отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод, шлак сварочный, отходы (осадки) при подготовке воды (шлам седиментации),  имеющие 4 класс опасности. Кроме того, захоронению подлежат отходы 5 класса опасности: стеклянный бой,  абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, измельченная полиэтиленовая тара.

Измельчитель. Для уменьшения объема полиэтиленовой тары (5 класс опасности) предназначен однороторный измельчитель шредерного типа ST2, измельчающий крупногабаритные полиэтиленовые бочки. Далее измельченная тара поступает на захоронение в траншею.

Площадка хранения металлолома предназначена для накопления контейнеров с металлоломом. Объем хранения 300 м3. В контейнеры металлолом (5 класс опасности) укладывается в местах его образования. По мере накопления один-два раза в год по зимнику контейнеры с металлоломом вывозятся на специализированные предприятия, перерабатывающие вторчермет.

### Воздействие на растительный и животный мир

Загрязнение окружающей среды при строительстве и эксплуатации площадки размещения ТБО и ПО не превысит допустимых уровней загрязнения почв, водных объектов, атмосферного воздуха, которое могло бы существенно ухудшить условия обитания представителей животного мира.

### Социально-экономический аспект

Планируемая антропогенная нагрузка при реализации объекта будет сопровождаться незначительным ухудшением природной среды.

Сбросы сточных вод, других загрязнителей на рельеф и в водные объекты в проектной документации не предусматриваются, выбросы в атмосферу незначительны. Все это позволяет предположить, что реализация объекта не повлечет ухудшения здоровья местного населения.

Предполагается некоторое положительное влияние при строительстве и эксплуатации площадки размещения ТБО и ПО на инфраструктуру – создание новых рабочих мест. Таким образом, реализация объекта может привести к увеличению занятости местных жителей.

### Заключение

При обустройстве Тямкинского нефтяного месторождения ООО "ТНК-УВАТ" соблюдаются нормы и установленные требования лицензирования при осуществлении хозяйственной деятельности, контроль технологических процессов и состояния окружающей среды, а также возмещение ущерба, причиняемого природной среде, и сохранение жизнедеятельности местного населения и условий для занятий традиционными видами деятельности, соответствует современному природоохранному законодательству.