Аннотация

## Общие сведения

Проектная документация «Проект рекультивации шламовых амбаров и прилегающих нарушенных земель в районе кустов скважин №№1, 2 Северо-Демьянского месторождения. Методом захоронения.» разработана на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование (Приложение N1 к договору N ТУВ-5574/13 от 19.02.2013г), утвержденного директором Управления ОТ, ПБ и ООС ООО «ТНК-Уват» А.П. Дедур. (приложение А).

- Дополнения к Техническому заданию (Приложение  N1 к дополнительному соглашению  N1 от 09.04.2013 к договору N ТУВ-5574/13 от 19.02.2013г), утвержденного директором Управления ОТ, ПБ и ООС ООО «ТНК-Уват» А.П. Дедур. (приложение Б).

- технических отчетов по комплексным инженерным изысканиям выполненных ООО «СибНИПИРП – Тюмень» Шифр 5574/13 -00-00- ИИ.1-4;

В административном отношении шламовые амбары кустов скважин №1,2 Северо-Демьянского месторождения расположены в Уватском районе Тюменской области

Земельный участок на котором расположены объекты проектирования предоставлен департаментом лесного комплекса Тюменской области во временное пользование ООО «ТНК-Уват» на правах аренды в соответствии с договором №187 от 14 декабря 2007г.

## Технология проведения рекультивации

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83 работы по рекультивации шламовых амбаров Кустовых площадок №1, №2, проводят в два этапа - технический и биологический.

Рекультивация шламовых амбаров имеет санитарно-гигиеническое направление. Санитарно-гигиеническое направление - это восстановление нарушенных, загрязненных, захламленных, деградированных почв и земель техническими методами рекультивации до среднего из максимальных уровней фитотоксичности, либо консервация земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в хозяйственной деятельности не целесообразна.

Рисунок 1 Схема захоронения шламовых амбаров

2.1	Технический Этап

В соответствии с условиями предоставления земельных участков в пользование  предусмотрены мероприятия по технической рекультивации шламовых амбаров, учитывающие местные природно-климатические условия. Объемы БСВ(льда), шлама и общий объем амбаров указан в приложении Б и в технологических картах (приложение В).

Шламовый амбар Кустовой площадки №1 Северо-Демьянского месторождения.

Проводится в зимний период времени

-срезку льда с поверхности шламового амбара в районе кустовой площадки №1;

- отсыпку перемычек грунтом поперек шламового амбара шириной 5м шагом через 12 м на высоту 0,5 м (с учетом уплотнения);

- армирование поверхности шламового амбара между перемычками, лежневым настилом из привозного лесоматериала диаметром парубков 0,30 м;

- засыпка образовавшихся секций шламового амбара минеральным грунтом;

- для предотвращения возможного выпора бурового шлама застилка шламового амбара покрытия из дорнита/нетма-теплонита с на хлестом слоев 0,2…0,3 м;

- засыпка поверх дорнита/нетма-теплонита минеральным привозным грунтом;

Шламовый амбар Кустовой площадки №2 Северо-Демьянского месторождения.

Проводится в зимний период времени

срезку льда с поверхности шламового амбара в районе кустовой площадки №2, вывоз льда на полигон ТБО и ПО Кальчинского месторождения;

--замораживание оставшейся жидкой фазы с последующей срезкой льда и вывозом на полигон ТБО Кальчинского месторождения;

- отсыпку перемычек грунтом поперек шламового амбара шириной 5м шагом через 12 м на высоту высоту 0,5 м(с учетом уплотнения);;

- армирование поверхности шламового амбара между перемычками, лежневым настилом из привозного лесоматериала диаметром парубков 0,30 м;

- засыпка образовавшихся секций шламового амбара минеральным грунтом;

- для предотвращения возможного выпора бурового шлама застилка шламового амбара покрытия из дорнита/нетма-теплонита с на хлестом слоев 0,2…0,3 м;

- засыпка поверх дорнита/нетма-теплонита минеральным привозным грунтом;

Для этого проводятся:

- Исследование токсичности бурового шлама методом биотестирования;

- Отбор проб почвы в направлении стока грунтовых вод;

Технический этап рекультивации проводится в зимний период времени в виду того что доставка техники и материалов возможна только по зимним автодорогам.

В зимний период обработку БСВ химическими реагентами проводить нельзя. Вывоз БСВ должен осуществляется на очистные сооружения ЦПС Кальчинского месторождения, но в виду проведения технического этапа рекультивации в зимний период и из-за удаленности очистных сооружений (248км) вывоз БСВ не представляется возможным. В связи с эти принятые проектные решения предполагают повторную заморозку остаточного объема БСВ и вывоз образовавшегося льда производить на полигон ТБО и ПО Кальчинского месторождения. Повторная заморозка БСВ осуществляется только на 2 кустовой площадке Северо-Демьянского месторождения (по результатам полевого обследования).

2.2	Биологический этап рекультивации

После выравнивания площадки с сохранением уклона местности и ее уплотнения производят биологический этап рекультивации.

Который включает в себя укладку биоматов на рекультивируемых участках.

Биомат- полотно из растительных волокон (соломы, кокосового волокна или их смеси), укреплённых полипропиленовой или джутовой нитью. Основной сферой применения биоматов является защита поверхности от эрозии и восстановление растительного покрова. Данный материал является хорошей первоначальной защитой от дождя и ветра, кроме того, разложение естественных волокон биомата способствует удобрению грунта. Биоматы применяемые дляпроведения биологического этапа рекультивации должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Поливка биоматов определяется согласно климатической характеристики района проведения работ, климат района проведения работ относится к влажному, в связи с этим поливка биоматов после укладки не требуется.

После проведения биологической рекультивации покрытие почвы растительностью не менее 60%.

В случае возникновения провалов, просадок, оползней, развития процессов, ухудшающих состояние почвы (заболачивание), по вине организации, выполняющей работы технического этапа рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами за счет средств предприятия, организации, учреждения, выполнявшие работы проведению рекультивации.

Этап рекультивации считается завершенным, если проективное покрытие почвы растительностью, не имеющей признаков повреждения, во второй половине вегетационного периода достигает 50 % и более на сухих песчаных почвах и 70 % и более на остальных почвах. Приемка-передача рекультивированных земель производится комиссией, назначаемой администрацией района, где находятся эти земли, и оформляется актом установленной формы.

# Text boxes

1            -     Зам.   128-13      07.13

,