1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 1.1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации

Проектная документация выполнена на основании комплексных планов ООО «ТНК-Уват» на 2012 г., в соответствии с заданием ООО «ТНК-Уват» на проектирование объекта «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР», утвержденным генеральным директором ООО «ТНК-Уват» Масалкиным Ю.В., а также изменением №1 в задание ООО «ТНК-Уват» на проектирование объекта: «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР», утвержденным генеральным директором ООО «ТНК-Уват» Масалкиным Ю.В.

## 1.2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Проектная документация разработана на основании договора №/ТУВ-3724/11/790.11 от 26 августа 2011 года на выполнение проектно-изыскательских работ между ООО  «ТНК-Уват» в лице генерального директора Масалкина Ю.В. и ЗАО «Тюменьнефтегазпроект» в лице генерального директора Пешкова М.И., а так же, в соответствии с заданием ООО «ТНК-Уват» на проектирование объекта «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР», утвержденного 20.03.2012 г. генеральным директором ООО «ТНК-Уват» Масалкиным Ю.В. (прил. А), изменения №1 в задание ООО «ТНК-Уват» на проектирование объекта «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР», утвержденного 28.08.2012г. генеральным директором ООО «ТНК-Уват» Масалкиным Ю.В. (прил. Б).

Распоряжением главы Уватского муниципального района №2102-р от 10.12.2012 г. утвержден градостроительный план земельного участка под строительство объекта «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР», №RU72517000-321 (прил. Ж).

Проектные решения выполнены в соответствии со следующими сведениями и техническими условиями, предоставленными ООО «ТНК-Уват»:

- Технические условия №05/03-08-103 от 24.07.2012г.  на разработку ПСД объекта «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР», утвержденные 24.07.2012г. заместителем генерального директора по инфраструктуре и операционной поддержке - главным инженером ООО «ТНК-Уват» Хабиповым И.А. (прил. В);

- Технические условия б/н на разработку ПСД объекта «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР» в области ОТ,  ПБ и ООС, утвержденные 24.07.2012г. заместителем генерального директора по инфраструктуре и операционной поддержке - главным инженером ООО «ТНК-Уват» Хабиповым И.А.(прил. Г);

- Технические условия б/н на проектирование связи объекта «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР», утвержденные заместителем генерального директора по инфраструктуре и операционной поддержке - главным инженером ООО «ТНК-Уват» Хабиповым И.А. (прил. Д);

- Технические условия б/н на электроснабжение объекта: «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Вертолетная площадка, вахтовый жилой комплекс, площадка МТО и стоянка автотехники», утвержденные 24.07.2012г. заместителем генерального директора по инфраструктуре и операционной поддержке - главным инженером ООО «ТНК-Уват» Хабиповым И.А.(прил. Е);

При проектировании использованы материалы инженерных изысканий «Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. Обустройство. Площадки подрядных организаций и складирования МТР» (ш. 790.11/20-ИИ), выполненные в период с марта по август 2012 года филиалом «Экспедиция №161» Западно-Сибирского аэрогеодезического предприятия, г. Тюмень (прил. Т…Х).

## 1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Площадка размещения подрядных организаций и складирования МТР служит для размещения жилых вагон-домов, запроектированных по отдельному договору, а так же для размещения непосредственно самой площадки складирования МТР для объектов обустройства Радонежского месторождения.

На площадке размещения подрядных организаций предусмотрена инсинераторная установка, предназначенная для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).

Проектом предусмотрено строительство взлетно-посадочной площадки для вертолетов Ми-26, а также КПП в районе взлетно-посадочной площадки.

## 1.4. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства

Площадка для размещения подрядных организаций предусмотрена для проживания и питания людей, работающих вахтовым методом. Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрена только площадка под кепмы для проживания персонала. Мощность объектов инженерного обеспечения рассчитана на численность проживающих – 100 человек. Проектом предусмотрены сети хоз-питьевого водоснабжения только до границы площадок под жилой городок, поз. 1.1-1.5 по генплану.

Для определения расчетных расходов воды проектом принят необходимый состав сооружений обслуживающего назначения – общежития, столовая, баня, прачечная, медпункт.

В составе КПП предусматривается строительство:

- блок-бокса проходной;

- блок-бокса для проживания персонала;

- подстанции трансформаторной;

- шлагбаума;

- мачты прожекторной;

- пожарного щита.

Здание блок-бокса проходной  выполнено одноэтажным, полной заводской готовности, из двух мобильных блоков 3,0х6,0 м.

В состав помещений блок-бокса проходной  входят: помещение проходной, помещение охранников, гардеробная, оружейная комната.

Гардеробная рассчитана на 5 человек со шкафами на два отделения для раздельного хранения домашней и специальной одежды.

Блок-бокс для проживания персонала расположен от блок-бокса проходной. Здание блок-бокса выполнено одноэтажным, полной заводской готовности, из четырех мобильных блоков 3,0х6,0 м. Здесь запроектированы жилые комнаты на два и три койко-места, кухня, комната обогрева и отдыха, душевая, санузел.

Размещение посадочной площадки для вертолетов выполнено с учетом направления господствующих ветров в районе строительства южного направления.

Размеры элементов посадочной площадки определены классом эксплуатируемых вертолетов и приняты в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.03.2011 года № 69 об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории»:

- зона конечного этапа захода на посадку и взлета (зона FATO) – 40,10х40,10 м (D вертолета с вращающимися винтами);

- зона приземления и отрыва (зона TLOF) – 33,22х33,22 м (0,83D вертолета);

- зона безопасности (окружающая зону FATO) – 80,10х80,10 м (2D вертолета).

Для питания площадки подрядных организаций и складирования МТР запроектировано строительство двухцепной ВЛ 6 кВ (на  опорах 110 кВ) по серии 3.407-68/73, опоры 6 кВ по арх.№4.0639, общей протяженностью 2093,2 м.

Электроснабжение площадки КПП выполнено отпайкой от опоры №11 двухцепной ВЛ 6 кВ (на опорах 110 кВ) на площадку подрядных организаций и складирования МТР. Протяженность отпайки  266,2 м.

От КТПМ 6/0,4 кВ, расположенной на площадке КПП, по кабельным линиям электроэнергия на напряжение 380/220В передается к распределительному щиту, установленному на вертолетной площадке.

В проектной документации применяются трансформаторы:

ТМГФ-1000/6/0,4  – 2 шт мощностью по 1000 кВА в составе БКТП  6/0,4кВ;

ТМГ-100/6/0,4 – 1 шт мощностью 100 кВА в составе КТПМ 6/0,4 кВ.

Выбор мощности трансформаторов выполнен по результатам расчета максимальной нагрузки в послеаварийном режиме с учетом допустимых перегрузок в аварийном режиме, с учетом обеспечения допустимых потерь напряжения и обеспечения нормируемого времени отключения аппарата защиты на протяженной линии питания посадочной площадки для вертолетов  (350м).