УТВЕРЖДАЮ:

Председатель МКУ «Комитет по ЖКХ

Уватского муниципального района»

_______________/А.Н. Лыков/

«___» __________________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектной документации (стадия РД) на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н Уватский, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2016 год, утвержденный распоряжением Правительства Тюменской области № 418-рп от 04.05.2016 г. |
| 2 | Местоположение объекта | Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Авиаторов, д. 3 |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность | 1.Обмерные работы; 2.Выдача проектной документации (стадия РД) на капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирного жилого дома. |
| 5 | Технический заказчик | МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района» на основании договора о передаче функций технического заказчика № 43/ТЗ от 24.06.2016 г. |
| 6 | Проектная организация | По результатам конкурса |
| 7 | Подрядная строительная организация | По результатам конкурса |
| 8 | Исходные данные | Многоквартирный дом имеет прямоугольную форму, двухэтажный, год ввода в эксплуатацию – 1967, материал стен – брус, перекрытия деревянные, фундамент железобетонный ленточный, кровля 4-скатная с покрытием из асбестоцементных листов. Строительный объем: 1220,43 м3. |
| 9 | Технические требования | 1.Выполнить обмерные работы 1-й категории сложности. 2.Выдать проектное решение по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирного жилого дома: - фасад; - крыша; - электроснабжение. 3.Учесть затраты на производство работ в зимний период времени (при необходимости). |
| 10 | Особые условия | Требования к исполнителю: 1.Объем выдаваемой документации должен соответствовать программе капитального ремонта. 2. Разработанная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными документами: Градостроительный кодекс; СП 13-102-2003; Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ГОСТ Р 21.1101-2013. |
| 11 | Количество экземпляров | По результатам работы Исполнитель представляет Заказчику: Документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (проектная документация в форматах - dwg, pdf, doc; сметная документация в форматах – xml, xls). |

Составил:

Инженер МКУ «Комитет по ЖКХ

Уватского муниципального района»                                                       _______________Ю.А. Горелов

Проверил:

Председатель МКУ «Комитет по ЖКХ

Уватского муниципального района»                                                       _________________А.Н. Лыков

| Соответствует региональной программе (в редакции распоряжения Правительства Тюменской области от 04.05.2016 № 420-рп) и краткосрочному плану на 2016 год |  |
| --- | --- |
| Директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» | __________________С.С. Цынская |